| 作業手順書（初級編） |
| --- |
| 製品名： 作業指示書にて指定 | 製品番号： 作業指示書にて指定 | 工程番号： 10 | 工程名： ドリル加工 |
| 使用材料・部品： 図面指定材料リスト参照 | 使用機械・冶工具： ボール盤、ドリルチャック、ノギス、計測記録表 |
| 作業手順 | おもなポイント |
| ①使用材料を用意する | ①材質、キズの有無、寸法、数量を確認後、加工作業台に並べる |
| ①ボール盤を始業点検する | ①始業点検チェックリストを使用する |
| ②図面、加工基準書を点検する | ②図面と作業指示書の改訂版数が一致していること |
| ③ノギスを始業点検する | ③ノギスの校正標識を点検する |
| ④指定ドリルを装着する | ④ドリルにガタツキ、傾斜がないこと |
| ①冶具とドリルの位置合せをする | ①位置合わせ時にガタツキがないこと |
| ②冶具をボトルで締付け固定する | ②安全のため、軍手は外すこと！ |
| ③レバーを押し下げ穴加工する | ③ドリルの振れがないように注意する |
| ①n＝5のサンプルを寸法計測する | ①図面公差指定寸法と比較点検する |
| ②目視で加工面の状態を点検する | ②異常品発見のときには現場リーダーの指示によって処理すること |
| ①数量点検後、次工程に移動する | ①移動票にチェックを入れること |
| ②切粉清掃、ノギス返却 | ②清掃ルールによって実施する |
| 平成○年○月○日 | 回 | 年月日 | 変更内容 | 作業標準書 番号 | 注意事項 |
| 承認 | 確認 | 作成 | ① | ・ ・ |  | Ａ-１０１ |  |
|  |  |  | ② | ・ ・ |  | 株式会社 ○○ |
|  |  |  | ③ | ・ ・ |  |  |

# Text boxes

準備

段取り

本作業

確認

後片付け